## Slide 1: Vibrační stůl s nastavitelnou frekvencí a odstředivou silou
Krejčí Engineering, s.r.o.

## Slide 2: Firma Krejčí Engineering (KE)
Založena v roce 1989
Malý podnik – v současnosti 4 zaměstnanci
Dlouhá výrobní a technologická tradice
Zakladatel Ing. Ilja Krejčí – více než 50 let vědeckých a akademických zkušeností v oblasti vibrační technologie a zhutňování betonových a keramických směsí
Návaznost na myšlenky zakladatele – důraz na výzkum, vývoj a inovaci produktů
Hlavní produkty – Robustní vibrační stoly
Další doplňkové služby

## Slide 3: Vibrační stoly
Charakteristika
Robustní konstrukce
Dlouhá životnost (> 10 let)
Snížené riziko ohrožení sluchu pracovníků díky nižší hlukové zátěži
Standardní produktová nabídka , ale také řešení na míru podle požadavků zákazníků
Použití vibračních stolů
Zhutňování betonových a keramických směsí
Setřepávání sypkých materiálů
Testování odolnosti výrobků při vibracích

## Slide 4: Inovativnost stroje
Původní návrh (2. pol. 20. stol.)
Zhutňování betonu pomocí vibrací
Kvalita zhutnění závisí na frekvenci a odstředivé síle
Vibrace buzené vibromotorem (příložným vibrátorem)
Pro optimalizaci zhutňování je nutné měnit parametry (frekvence, odstředivá Síla)
Pro změnu parametrů je nutný konstrukční zásah do vibromotoru (přenastavení polohy excentrů)
Inovace (2016)
Inovované vibrační trubky se sérií nastavitelných excentrů
Možnost regulovat odstředivou sílu nezávisle na frekvenci
Jednoduchá regulace pomocí snadno dostupného ovládacího prvku
Změna nastavení excentrů bez demontáže přístroje
Optimalizací parametrů se snižuje hlučnosti stroje

## Slide 5: Parametry stroje
Rozměry: 1200 x 800 x 750
Odstředivá síla: 0–10 kN
Pracovní frekvence: 30–80 Hz
Napětí: 400 V
Motor: 3 fázový
Příkon: 2,2 kW
Nastavení odstředivé síly
Ovládací panel:
Nastavení doby vibrace
Nastavení frekvence vibrace
Tlačítko start
Nouzový vypínač
Elektromagnety pro upínání forem

## Slide 6: První kus Prodán do firmy LAC, s.r.o v Hrušovanech nad Jevišovkou

## Slide 7: Inovovaný produkt rozšiřuje nabídku vibračních stolů Firmy
Kromě výroby vibračních stolů nabízíme také další služby:
  Servis vibračních stolů
  Měření vibrace, vibrodiagnostika
  Odborné poradenství
  Kovoobrábění
Neváhejte nás kontaktovat!
Kontakt:
  Krejčí Engineering s.r.o.
  Drbalova 1753,
  666 01 Tišnov
  Czech Republic
  www.krejcieng.com
  E-mail: info@krejcieng.com
  Telefon: + 420 734 618 713